Прайс-лист                                           с 26.01.2017 г.

| Камень керамзитобетонный стеновой ГОСТ 6133-99 |
| --- |
| Серия | Форма и размер | Средняя плотность, кг/м³ | Прочность | Теплопроводность, Вт/м·С | Морозостойкость, циклов | Вес 1 блока, кг /поддона, т | Кол-во на 1 поддоне, шт. | Кол-во в 1м кладки* /в 1м³ материала, шт. | Цена за 1 шт. с НДС, руб. | Стоимость 1м кладки** /1м³ материала, руб. |
| Термоко-мфорт® | полнотелый 390х190х188 | 700-800 | М25 | 0,19-0,26 | F 50 | 11 /1 | 90 | 63 /72 | 56,30 | 3837/4385 |
|  | полнотелый 510х249х288 | 700-800 | М25 | 0,19-0,26 | F 50 | 29 /0,93 | 32 | 24,9 /27,3 | 157,00 | 4231/4638 |
|  | паз продольный 390х200х188 | 800-900 | М25 | 0,24-0,27 | F 50 | 11 /1 | 90 | 63 /72 | 57,20 | 3900/4457 |
|  | паз поперечный 400х190х188 | 800-900 | М25 | 0,24-0,27 | F 50 | 11 /1 | 90 | 63 /72 | 57,20 | 3900/4457 |
|  | перегородочный 590х120х188 | 700-800 | М25 | не норм. | не норм. | 11 /0,88 | 80 | 8,3 /75 | 53,50 | 481/4343 |
| Стандарт | полнотелый 390х190х188 | 1300 | М25 | 0,45 | F 50 | 18 /1,75 | 90 | 63 /72 | 45,20 | 3081/3521 |
|  | 2-ух пустотный 390х190х188 | 1100 | М25 | 0,3 | F 25 | 15,3/1,5 | 90 | 63 /72 | 41,50 | 2829/3233 |
|  | перегородочный 390х90х188 | 1200 | М25 | не норм. | не норм. | 8,1 /1,3 | 160 | 12,5 /151 | 26,70 | 361/4364 |
| Эконом | полнотелый 390х190х188 | 1800-1900 | М50 | 0,86 | F 50 | 24 /2,2 | 90 | 63 /72 | 44,30 | 3018/3449 |
| Блок керамзитобетонный теплоизоляционный ТУ 5741-001-05775289-2009 |
| Термо- плюс® | полнотелый 390х190х188 | 500-600 | М15 | 0,11-0,16 | не норм. | 8,5 /0,8 | 90 | 63/72 | 51,70 | 3522/4025 |
|  | полнотелый 510х249х288 | 500-600 | М15 | 0,11-0,16 | не норм. | 23,4/0,75 | 32 | 24,9 /27,3 | 138,50 | 3733/4092 |
|  | перегородочный 590х120х188 | 500-600 | М15 | не норм. | не норм. | 9 /0,72 | 80 | 8,3 /75 | 48,90 | 440/3968 |
|  | перегородочный 390х90х188 | 500-600 | М15 | не норм. | не норм. | 4,2 /0,68 | 160 | 12,5 /151 | 26,70 | 361/4364 |

*Для расчета  количества блоков в кладке берется 1 куб.м. стеновых блоков и 1 кв.м. перегородочных блоков.

** В расчете стоимости одного метра кладки указан 1 куб.м. стеновых блоков и 1 кв.м. перегородочных блоков.

Нужная информация: 1. Блоки отпускаются на европоддонах (размером 1200х1000х150) по 1,25 м³. Приобретая блоки, вы также вносите залог в размере 160 руб. за 1 поддон. Залог возвращается при сдаче поддонов в течение 1 месяца.